2019年度绍兴市奥体中心建筑智能化系统维保项目

招

标

文

件

招标编号：ZJXS-2019-0003

招 标 单 位：绍兴市奥体中心运营管理有限公司

招标代理单位：浙江翔实建设项目管理有限公司

监 督 单 位：绍兴市体育局

二〇一九年一月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知前附表	5

第三章  投标人须知	7

第四章 合同主要条款	16

第五章　招标内容及要求	18

第六章  附件（投标文件格式）	21

第七章  评标标准	29

# 第一章  招标公告

浙江翔实建设项目管理有限公司受绍兴市奥体中心运营管理有限公司委托，就2019年度绍兴市奥体中心建筑智能化系统维保项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：ZJXS-2019-0003              采购组织类型：国企采购委托代理

二、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 (单位：人民币元) | 投标保证金 (单位：人民币元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥体中心建筑智能化系统维保服务，一年 | 1 | 项 | 210000.00 | 2000.00 |

三、供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

3.本项目不接受联合体投标。

四、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

五、报名：

报名时间：2019年1月16日至2019年1月18日上午 8：30 — 11：30 ； 下午 14：00 — 16：30 (双休日及法定节假日除外）；

报名地点：浙江翔实建设项目管理有限公司政府采购部（绍兴市延安东路511号凌盛大厦5楼）；

报名资料：投标供应商有效营业执照、资质证书、法人代表授权委托书及被授权人身份证（以上资料均为复印件，装订成册并逐页加盖供应商公章，注明联系方式及QQ邮箱）；

招标文件售价：每份现金200元，售后不退。

六、投标截止时间及地点：投标人应于2019年1月25日14:30时整以前将投标文件密封送交到绍兴市洋江西路899号绍兴市奥体中心射击馆7号门三楼会议室，逾期送达作无效投标处理。

七、开标时间及地点：2019年1月25日14:30时整以前将投标文件密封送交到绍兴市洋江西路899号绍兴市奥体中心射击馆7号门三楼会议室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

八、投标保证金：投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳 ，投标人应在2019 年1月24日16:00时前(以保证金到账时间为准)交至招标代理机构（公司名称：浙江翔实建设项目管理有限公司，开户银行：浙江民泰商业银行绍兴分行，账号：583083869900015）。

九、招标公告发布：http://ty.sx.gov.cn/

十、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向绍兴市奥体中心办公室投诉。质疑受理地点：绍兴市延安东路511号凌盛大厦5楼招标代理室；联系人：孙莉；联系电话：0575-88976639。投诉受理地点：绍兴市体育局（绍兴市洋江西路899号绍兴市奥体中心射击馆9号门三楼）；联系人：章吉旦；联系电话：0575-85082718。

十一、联系方式：

招标人：绍兴市奥体中心运营管理有限公司

联系人：陈关利

电话：0575－89119002

招标代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司

地址：绍兴市延安东路511号凌盛大厦5楼

联系人：朱大力

电话：0575－88976697/13588575683

传真：0575－88682897

绍兴市奥体中心运营管理有限公司

浙江翔实建设项目管理有限公司

2019年1月16日

# 第二章  投标人须知前附表

本表关于招标项目的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 2019年度绍兴市奥体中心建筑智能化系统维保项目 项目的实施规模、范围：具体维保内容包括：绍兴市奥体中心2019年度建筑智能化系统维保服务。详见招标文件要求。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金金额：人民币2000元，投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳，投标人应在2019年1月24日16:00时前(以保证金到账时间为准)交至招标代理机构（公司名称：浙江翔实建设项目管理有限公司，开户银行：浙江民泰商业银行绍兴分行，账号：583083869900015）。 |
| 4 | 服务期限：期限为12个月，2019年1月1日至2019年12月31日止，具体期限由招标人安排。 |
| 5 | 投标文件份数：技术标、商务标各一式五份，其中正本一份、副本四份。技术标、商务标必须分别封装，即五份技术标一包、五份商务标一包。 |
| 6 | 投标截止时间：2019年1月25日14:30时（北京时间） 投标文件送达地址：绍兴市洋江西路899号绍兴市奥体中心射击馆7号门三楼会议室 |
| 7 | 开标时间：2019年1月25日14:30时（北京时间） 开标地点：绍兴市洋江西路899号绍兴市奥体中心射击馆7号门三楼会议室 |
| 8 | 现场踏勘：① 标书发售之日起至开标前一天，报名单位自行前往标的现场踏勘，以获取有关养护现场的地形、地势、交通及周围环境等编制投标文件和签署合同时所需考虑的资料。② 现场踏勘所发生的费用由投标方自行承担，踏勘过程中的安全责任投标人自负。 |
| 9 | 联系方式：绍兴市奥体中心运营管理有限公司 陈关利 0575－89119002 浙江翔实建设项目管理有限公司 朱大力 0575－88976697 |
| 10 | 招标答疑：各投标单位于2019年1月21日16:00时之前将疑问以书面形式（或传真）提交至浙江翔实建设项目管理有限公司，并同时以邮件形式发送疑问的电子文档（邮件内容与书面内容不符的，以书面为准），疑问书中需写明投标单位名称（加盖单位公章）、联系人、联系电话。传真：0575-88682897，E-mail：624909569@qq.com |
| 11 | （1）中标人须向招标代理机构交纳招标代理服务费，并在投标报价中自行考虑： ①招标代理费按2500元计取。 ②招标代理服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳招标代理服务费 公司名称：浙江翔实建设项目管理有限公司 开户行：建行绍兴越城支行 账 号：33001653549053003519 ③交纳时间：领取中标通知书前交纳。 （2）由中标人支付本项目评标专家评审费。 |
| 12 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 注：排名第一的预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |

注：

1.为维护交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

# 第三章  投标人须知

- 总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位。

2.2 “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向招标人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

2.6　本招标文件所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由招标人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3本次招标设定限价，上限价即预算价为人民币210000.00元。

4. 投标委托

投标人代表在开标时须出示本人身份证原件，否则视为自愿放弃。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书且被委托人应为投标人在职职工。（正本用原件，副本用复印件，格式见后）。

5. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

6.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应在招标答疑规定时间内以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将通知到每个购买招标文件的投标人。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

6.3招标文件的修改

6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

1. 编制要求

1.1 投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标的语言：投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4 不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件构成

投标文件由技术标、商务标二部分组成。

2.1 技术标应包括下列部分：

- 法定代表人授权委托书（格式见后）及被授权委托人身份证复印件；

- 被授权委托人社保证明【以提供缴费期限包含2018年9月至2018年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致,并加盖社保缴费证明专用章）】复印件（加盖单位公章）；（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明；2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）

- 法定代表人身份证明（格式见后）及法定代表人身份证复印件；

- 有效的企业营业执照复印件（加盖单位公章，开标时提供原件）；

- 资质证书复印件（加盖单位公章，开标时提供原件）；

- 全年维保实施方案；

- 售后服务的内容和措施，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质证书、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺等；

- 项目人员配备表（格式见后）；

- 技术偏离表（格式见后）；

- 投标承诺书（格式见后）；

- 投标人认为需要提供或需要加以说明的其他内容；

- 招标文件评审办法中涉及的其他资料、材料（如有）。

注：上述各项中要求开标时提供的原件，须在投标截止时间前递交，逾期不再接收，未按要求提供相应原件的将导致资格审查不通过。

2.2商务标应包括下列部分：

1)	投标函（格式见后）；

2)	开标一览表（格式见后）；

3)	投标报价明细表（格式见后）；

4)	优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括价格、保险、付款条件、技术服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

5)	投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：复印件应加盖投标人公章。

3投标文件格式：

3.1 投标人应按本须知第二节投标文件中第2条的内容与要求和招标文件第七章提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

4.投标报价

4.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表格式填写。

4.2投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。包括因承包本次项目的人工费、相应维修配件的所有材料费、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权、中标服务费、专家评审费等相关的一切费用。

4.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4.4每个投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（除指定外）。

5.投标保证金

5.1投标人须在报名时提供投标须知前附表中列明的投标保证金。否则，其投标视作无效标处理。

5.2 保证金形式：以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

5.3投标保证金是为了保护招标方免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第二节投标文件中的第5.6条的规定没收投标人的投标保证金。

5.4未中标人，其保证金在中标公告期限届满之日起凭单位出具的企业收款收据无息退还。

5.5中标人的投标保证金在中标人按本须知规定签订合同并按本须知规定交纳了履约担保后凭单位出具的企业收款收据无息退还。

5.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）未按规定提交履约担保的；

（4）中标人未按规定的时间、地点与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

6.投标有效期

6.1 投标应在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效，投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构或招标人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构或招标人的这种要求，其投标保证金予以退还。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第5条有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

7.投标文件的制作和签署

7.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

7.2 投标文件的正本需打印，并在规定位置由法定代表人或其委托代理人签署并盖单位公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

8.投标文件的密封和标记

投标文件必须按本须知第二节投标文件中第2条的规定将技术标、商务标分别装袋密封，明确注明招标编号、投标项目名称、投标人名称及“技术标”或“商务标”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。

9.投标截止期

9.1 投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标代理机构，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。

9.2 招标代理机构可以按本须知第二节第6.2条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

10.迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝接收在规定的投标截止期后送达的任何投标文件。

11.投标文件的修改与撤回

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术标或商务标、招标编号、投标项目名称、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

12.无效投标的情形

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

- 超过投标截止时间送交的；

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 无法定代表人授权委托书或未能出具身份证明或与被授权委托人身份不符的；

- 法定代表人授权委托书填写不全、错误的（要求公章和签字或盖章缺一不可，法定代表人作为投标代表的除外）；

- 被授权委托人非投标单位正式职工或离退休返聘人员，法定代表人参加开标会除外；

- 投标文件中的投标函、开标一览表未加盖投标人的企业公章或签署、填写不全的；

- 投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 对招标技术规格未详细应答或未能说明投标产品的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的 ；

- 投标报价超过上限价的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

- 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

三、开标与评标

1.开标

1.1 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。投标人法人代表或其授权委托人必须在招标文件规定的时间出席开标会议，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

1.2投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由浙江翔实建设项目管理有限公司主持。

3.投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会的主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位、人员和招标情况。

4.2启封投标单位的技术标文件，由主持人、招标人或监督人对各授权代表的身份进行核验。

4.3 评标委员会对各投标单位的投标文件进行资格性检查和符合性检查，未通过投标资格审查的单位不再进入下一环节。

4.4 对通过资格性检查和符合性检查的技术标，由评标委员会进行评审并打分。

4.5主持人宣布技术分，再启封通过技术评审的投标单位的商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。

4.6唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其委托代理人应对唱读的内容和记录结果当场进行校核和签字确认。投标人代表未到场签字确认或拒绝签字确认的，不影响评标过程。

4.7评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.8主持人向投标单位公布评标结果。

5. 评标

5.1评标委员会由招标单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由有关方面的专家组成，成员人数为三人及以上单数。

5.3评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.5评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6. 投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1 依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.2.2如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

7.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

7.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8. 投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选人。

9. 投标文件的澄清

为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10.评标过程保密

10.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、定标

1．定标原则

1.1招标领导小组根据评标委员会的评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标服务能力、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

1.1.4招标领导小组在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

2.中标条件

2.1投标文件基本符合招标文件要求；

2.2投标人有很好的执行合同的能力；

2.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的服务。

2.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

五、授予合同

1．中标方式

1.1采用综合评分法，综合得分最高的投标人将被确认为第一中标候选人。如果两个投标人综合得分相同时，取投标价格低者；如果两个投标人综合得分和投标价格均相同时，由招标方现场抽签确定。

2.中标通知

2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，对中标结果在指定媒体上进行公告，公告期1个工作日。公告期内如无异议，招标代理机构向中标人签发中标通知，中标通知书是合同的一个组成部分。

2.2在招标代理机构发出中标通知书前，预中标候选人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格，不再退还其投标保证金。

2.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3. 合同授予标准

招标方将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合得分最高的投标人。

4. 授标时更改招标货物数量的权力

4.1 招标合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，以洽商联系单的形式进行补充调整。

4.2 当变更只是招标量增减时，按投标所报的单价进行结算。

5．履约保证

5.1中标人在签订合同前交纳中标额10％的履约保证金或履约保函给招标人，货物、工程或服务验收合格后退还，履约保证金不计息。

5.2中标人不履行与招标人订立合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的直接损失，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

6.签订合同

中标人在收到招标代理机构的中标通知书后30日历天内，应与招标人在约定时间和地点签订合同。合同在招标人收到履约保证金和双方签字并加盖双方公章后生效。如果中标人没有按照上述规定执行，招标方将有充分理由取消该中标决定，并不予退还其投标保证金。在此情况下，招标方将重新组织招标。由此给招标方造成的损失，由中标人负责赔偿。

# 第四章 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被采购人接受的投标文件技术规格相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

中标人在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同。

3.付款方式：合同签订之日起并且维护工作开展6个月后，支付当年合同金额的50%；如无遗留问题，一年维护期结束后15日内支付当年合同金额的50%并退还履约保证金。 发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

4.其他约定：如在合同履约期间，由于政策调整，合同中的甲方主体发生变化，则此合同自动终止，发生费用按实际终止日期结算。

5.合同修改

5.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

5.2除非采购人对本次设计或服务内容提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

6. 质量标准和验收

6.1中标人提供的设计与服务必须是经合法途径取得的。

6.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供服务，因中标人提供的服务达不到约定的标准要求，中标人承担违约责任。

6.3验收由采购人按规定组织相关人员或专家进行。

6.4双方对服务的质量有争议的，由双方同意的相关专业部门鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

7.违约责任

提供的服务质量必须达到合格，凡项目执行过程中发现的不符合约定要求的问题，中标人必须无偿返工直至符合约定要求，承担返工所发生的一切费用和采购人的直接经济损失。

8．违约赔偿

8.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成约定任务，采购人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

8.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的期限执行服务内容。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

8.3采购人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

9.不可抗力

9.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

9.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10.解决合同纠纷的方式

10.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

10.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

10.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

10.4合同应在双方签字盖章后开始生效。

注：在正式签约时，双方根据上述精神应拟就更为详尽的合同书。

# 第五章　招标内容及要求

1、招标范围：主要质保内容（如有需要，可自行进行现场踏看）

### 本次招标内容为绍兴市奥体中心三馆一场外智能化系统维保。主要包括：

### 1.1维修保养，以下子系统：绍兴市奥体中心体育会展馆（建筑智能化系统、体育专项智能化系统、LED大屏幕系统），射击射箭馆及配套管理用房（建筑智能化系统、体育专项智能化系统），游泳馆（建筑智能化系统、体育专项智能化系统），奥体中心场外（建筑智能化系统）；绍兴市奥体中心日常运营过程中陆续增加和改造的有关建筑智能化系统、体育专项智能化系统、LED大屏幕系统的设备。

### 1.2日常的设备零部件更换、线路更换、检修、除尘、保养等工作产生的人工费用及小包所需的附属小配件和维保合同执行过程中承担500元以下单项设备修理项目或500元以下单次线路更换的所有费用。

### 1.3派驻一名技术人员常驻工程现场，实现与业主同步考勤。

### 2、设备详细规格清单：

| 序号 | 场馆 | 系统名称 | 子系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育会展馆 | 建筑智能化系统 | (1)综合布线系统 | 由于历经维修或更换，具体清单不一一列举，请投标单位自行现场踏勘 |
| 2 |  |  | (2)信息网络系统（含语音通信系统） |  |
| 3 |  |  | (3)建筑设备设施监控系统 |  |
| 4 |  |  | (4)视频监控系统 |  |
| 5 |  |  | (5)入侵报警系统 |  |
| 6 |  |  | (6)UPS设备 |  |
| 7 |  |  | (7)出入口控制系统 |  |
| 8 |  |  | (8)残疾人呼叫报警系统 |  |
| 9 |  |  | (9)停车库管理系统 |  |
| 10 |  |  | (10)公共广播系统 |  |
| 11 |  |  | (11)电子会议系统 |  |
| 12 |  |  | (12)人防通信系统 |  |
| 13 |  |  | (13)机房工程（含机房设施监控设备与机房接地） |  |
| 14 |  |  | (14)综合管路与线槽部分 |  |
| 15 |  | 体育专项智能化系统 | (1)升旗控制系统 |  |
| 16 |  |  | (2)售检票系统 |  |
| 17 |  |  | (3)标准时钟系统 |  |
| 18 |  |  | (4)现场影像采集及回放系统 |  |
| 19 |  |  | (5)体育馆体育智能化 |  |
| 20 |  |  | (6)体育会展馆体操、排球预埋件 |  |
| 21 |  | LED大屏幕系统 | (1)比赛馆全彩屏 |  |
| 22 |  |  | (2)比赛馆双基色屏 |  |
| 23 |  |  | (3)会展馆全彩屏 |  |
| 24 | 射击射箭馆及配套管理用房 | 建筑智能化系统 | (1)综合布线系统(含语音通讯系统） |  |
| 25 |  |  | (2)计算机网络系统 |  |
| 26 |  |  | (3)闭路电视监控系统 |  |
| 27 |  |  | (4)入侵报警及残疾人呼叫报警系统 |  |
| 28 |  |  | (5)出入口控制系统 |  |
| 29 |  |  | (6)建筑设备设施监控系统 |  |
| 30 |  |  | (7)扩声及电子会议系统 |  |
| 31 |  |  | (8)机房工程 |  |
| 32 |  |  | (9)综合管路系统 |  |
| 33 |  | 体育专项智能化系统 | (1)信息显示及控制系统 |  |
| 34 |  |  | (2)升旗控制系统 |  |
| 35 |  |  | (3)标准时钟系统 |  |
| 36 |  |  | (4)场地扩声系统 |  |
| 37 |  |  | (5)机械靶及现场成绩处理系统 |  |
| 38 | 游泳馆 | 建筑智能化系统 | (1)出入口控制系统 |  |
| 39 |  |  | (2)视频安防监控系统 |  |
| 40 |  |  | (3)入侵报警系统 |  |
| 41 |  |  | (4)综合布线系统 |  |
| 42 |  |  | (5)残疾人呼叫报警系统 |  |
| 43 |  |  | (6)公共广播系统 |  |
| 44 |  |  | (7)电子会议系统 |  |
| 45 |  |  | (8)防雷接地保护系统 |  |
| 46 |  |  | (9)UPS不间断供电系统 |  |
| 47 |  |  | (10)建筑设备监控系统 |  |
| 48 |  | 体育专项智能化系统 | (1)场地扩声系统 |  |
| 49 |  |  | (2)升旗控制系统 |  |
| 50 |  |  | (3)标准时钟系统 |  |
| 51 |  |  | (4)现场影像采集及回放系统 |  |
| 52 |  |  | (5)信息显示及控制系统 |  |
| 53 | 奥体中心场外 | 建筑智能化系统 | (1)视频安防监控系统 |  |
| 54 |  |  | (2)公共广播系统 |  |
| 55 | 奥体中心 | 增加和改造 | 多次 |  |

由于历经维修或更换，设备清单无法一一列出，请自行现场踏勘，以现场实际存在的设备为准。

### 3、具体质保要求

3.1提供全面巡检服务，每月进行一次全面巡检（参与巡检工程师需获得巡检智能化设施原厂家认证证书），巡检结束后一周内，向用户方提交详细的巡检报告。

3.2提供7*24小时服务热线。

3.3以上列出的所有设备作为一个整体的维保项目，且不可分割，所有设备保修期限为维保一年。维保内容包括硬件的损坏修复，设备零配件的更换修复，相关配套管线的更换修复，所有墙、地插更换修复，以及在无法修复时提供原型号设备或不低于原型号的硬件设备，并且负责还原设备上相关软件环境的部署及配置。

3.4设备出现故障时，投标方应在接到电话故障报告后30分钟内做出实质性响应，常驻技术人员立即到达现场，对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换、维护和故障恢复工作。投标方在规定时间（24小时内）解决设备故障，规定时间内故障不能解决而影响设备正常使用时，投标方负责提供不低于原型号的硬件设备，保障系统正常运行。

3.5在服务期间内有以下情况发生的，甲方有权力单方面终止当年合同，且影响下一年的续签，由此带来的一切损失由乙方负责。

3.5.1投标方在接到电话故障报告后30分钟内无法做出实质性响应，2小时内无法到达现场的，24小时内不能解决故障且无法提供备件的。发生以上其一之情况的，采购人视情形可以扣除不超过当年维保费用的1%。如整年发生超过10次的，甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。

3.5.2 48小时内无法解决设备故障且无能力提供备品备件的，采购人视情形可以扣除不超过当年维保费用的5%。如整年发生超过5次的，甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。

3.5.3投标方需做好日常巡查工作，如遇重大责任事故，投标方需按事故责任比例承担赔偿。甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。

3.5.4常驻人员每月出勤需达到工作日的90%以上，技术人员请假、调休等需征得甲方同意。如常驻人员出勤率不达标，采购人视情形可以扣除不超过当年维保费用的1%；如累计不达标满3个月的，甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。

3.5.5其他情况由投标方和甲方相互协商处理，情节严重的甲方有权单方面终止当年合同，且影响下一年续签。

3.6每次维护、修理和抢修任务完成后，向用户方提交详细的工作报告并取得认可。

3.7对维护区域内的每台设备建立完整的电子化的用户跟踪档案，用户方有权共享该档案并作随时检查。

3.8在自然灾害易发期间（台风、雨季），维护单位将派遣专业人员自动纳入用户方抢险组织统一调度，配合用户方进行抢险救灾和应急保障工作。

3.9维护单位严格按相关安全生产操作规程进行工作，在提供现场维护保障服务时，在着装、行为方面时刻维护我方形象。

### 4、具体维护要求

4.1巡检及保养等服务。需对上述系统服务内容提供巡检、保养、维护、检测等服务，其中巡检服务每月度不少于1次并提供书面巡检服务报告。

4.2突发事件应急响应。对各类突发事件提供应急处理、故障排除等服务（其中紧急事件需提供1小时应急响应，4小时解决问题服务）。

4.3配件维修及更换服务。服务期内对日常巡检及突发事件中发现的问题提供配件维修及更换服务，对于重大突发事件4小时内无法解决问题的，需在8小时内提供备品备件。

# 第六章  附件（投标文件格式）

投标函

致：

根据贵方                            （招标编号：          ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                                        （姓名、单位、职务）代表投标人                  （单位、地址）提交投标文件正本一份、副本    份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1．根据招标文件的规定，投标人同意接受和遵守招标文件的全部条款。

2. 我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3．我单位已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

4. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还。

5. 同意向招标人提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6. 我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7．我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8. 本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(服务期限)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          账号：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

投标人（盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                     （招标人）组织的                 项目投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

注：需附被授权代理人的身份证复印件及社保证明。

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_________年_________月____________日

经营期限：

姓名：______________身份证号：_________________________性别：________

年龄：              职务：______________________

系       （投标人单位名称）      的法人代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

注：需附法定代表人的身份证复印件。

开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元/项） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年度绍兴市奥体中心建筑智能化系统维保 | 1项 |  |  | 服务期一年 |
| 投标总价（小写） | 元 |
| 投标总价（大写） | 元 |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、招标人不接受有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3、以上投标总价应与“投标报价明细表”中的“总价”相一致，否则其投标作无效投标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

投标报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 项目内容 | 费用（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |
| 总价合计： |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

项目人员配备表

项目名称：

招标编号：

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |

注：须附相应人员上岗证书或资格证书。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

技术偏离表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标服务指标对应详细描述 | （正偏离、负偏离、无偏离） |
|  | … | 可自行添加行 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写服务期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |
|  | … |  |  |

备注：

1、此表须与招标文件要求的相应内容相比较且一一对应真实逐条填列。

2、必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

投标承诺书

针对本招标项目，我公司郑重承诺：本单位自愿参加                 项目（招标编号：ZJXS-2019-0003）的投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、招标单位有关工作人员提供不正当利益，以影响招标结果的公正性。

5、同意此次招标文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向招标人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺，本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理，并承担相关的一切责任及后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

# 第七章  评标标准

一、评标办法

本次招标的评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人的投标方案、服务承诺、投标报价等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按综合得分从高到低的顺序推荐确定中标候选人。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，如果最高综合得分出现并列时，取投标价格低者为第一中标候选人；如果最高综合得分和投标价格均相同时，由招标方现场抽签确定。有效招标人不足三家的，由招标人确定重新组织招标或按有关规定实施。

开标后，评标委员会首先对各投标人递交的投标文件进行资格性和符合性审查， 凡招标文件对投标人相关资格要求和投标文件实质性内容严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，由评标委员会认定作为无效投标予以废除。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标投标人进行询标，投标人做出的书面答复作为投标文件的补充，但不得对投标文件的实质性内容进行修改。

二、评分标准

总分100分，其中技术分70分，商务分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由3人及以上单数组成，评分计算技术分时，取算术平均值为最终技术得分，平均值保留小数2位）：

- 技术分（70分）

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保业绩 | 4分 | 投标人具有体育场馆类及会展场馆类弱电维保项目成功实施案例合同，每个合同得2分，最高得4分。投标文件中装订合同复印件并加盖投标单位公章，开标时提供维保合同原件。 |
| 2 | 智能化维保方案 | 18分 | 根据投标人对场馆智能化设施的熟悉情况、维保方案、应急措施等进行评比打分。优秀18-13分；良好12-7分；一般6-0分。 |
| 3 | 投标公司资质 | 7分 | 具有音视频集成工程企业资质壹级的得2分；具有软件企业认证证书得2分；具有计算机信息系统集成资质的得1分；具有建筑机电安装工程专业承包资质得2分。投标文件中装订证书复印件并加盖投标单位公章，开标时提供证书原件。 |
| 4 | 投标公司实力 | 12分 | 投标人为省级及以上工商部门颁发的AAA级守合同重信用单位得2分；省级及以上科技型中小企业得2分；省级及以上优秀创新型企业得2分；省级及以上企业研究开发中心得3分；安全标准化三级及以上企业的得3分。投标文件中装订证书复印件并加盖投标单位公章，开标时提供证书原件。 |
| 5 | 公司管理体系 | 10分 | 投标人同时具有ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境质量管理体系认证、OHSM 18001职业健康安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系、ISO 27001信息安全管理体系认证，满足得10分，不满足得0分。投标文件中装订证书复印件并加盖投标单位公章，开标时提供证书原件。 |
| 6 | 售后服务 | 5分 | 投标人本地化服务能力：投标人注册地在绍兴市区的，得5分；注册地在绍兴地区（除绍兴市区）的，得3分；投标人分公司注册地在绍兴地区的，得2分；其他的，得1分。投标文件中装订营业执照复印件并加盖投标单位公章，开标时提供营业执照原件。 |
| 7 | 维保能力 | 6分 | 投标人在绍兴地区具有售后维修车辆的，每提供一辆得1分，最多得4分，需车辆登记人为投标人，车辆登记在绍兴，否则不得分。投标文件中装订车辆照片和行驶证复印件并加盖投标单位公章，开标时提供车辆照片和行驶证原件。 维保项目团队中具有特种作业人员的电工和架子工的每个得1分，最多得2分，需提供证书复印件和近一年的社保证明。投标文件中装订证书和特种作业人员社保复印件并加盖投标单位公章，开标时提供证书和社保原件。 |
| 8 | 重大活动保障 | 3分 | 根据投标人提供的保驾护服务优劣程度进行打分，如遇场馆重大活动时投标人提供的维保人员，维保措施等。 |
| 9 | 备品备件 | 3分 | 根据投标人承诺的工程维保、备品备件等方面优惠情况，以及针对本次维保有关的合理化建议进行打分。 |
| 10 | 标书制作 | 2分 | 根据投标文件制作条例清晰、易查等情况进行打分。 |

注：1）以上评分标准里要求开标时提供原件的资料，请投标人统一于开标截止时间前递交相关原件资料，并在投标文件中提供相应复印件，若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则相应内容不得分。2）所有的证件必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

2、商务分30分即投标报价30分

1）本项目招标人上限价为210000.00元，投标人报价超过上限价的作无效标处理。

2）评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。

3）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留2位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（价格分/总分值）×100

即投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

如果所有有效投标人的报价均超出招标上限价且招标人确认不能支付的，招标人将重新组织招标。

3、综合得分（满分100分）= 技术分+商务分